## Slide 1: 智能盲人辅助系统
小组成员：郭艺君 何妍 刘恩嵩

## Slide 2: 目录
项目背景
软硬件架构级设计
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
2/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 3: 项目背景
项目名：智能盲人辅助系统
适用范围
  在有WIFI的室内条件下，为盲人提供体验性好的语音读书功能
系统功能
  通过摄像头捕捉当前画面，利用深度学习技术提取文字并合成语音
  能对图书位置进行提示，以获得更完整的页面
  将读书记录数据传至云端，方便保存阅读记录
系统指标
  文字识别的准确率、语音合成的流畅程度、辅助阅读的有效性、云端数据的准确性
3/39

## Slide 4: 系统规范
系统指标：
  文字识别的准确率
    文字识别（包含标点符号等）的准确率大于等于98%
  语音合成的流畅度
    识别后的文字转换成的语音需要流畅、易于理解
  辅助阅读的有效性
    对书籍页面提取的正确性（即在特殊情况下能否正确辅助阅读）大于等于98%。
  云端数据的正确性
    能够正确地把当前阅读记录信息上传到云端，正确性大于等于98%。
4/39

## Slide 5: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
5/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 6: 软硬件架构级设计
软件模块
  语音识别
  图像处理
  语音合成
  云端交互
  文字提取
  中央控制
硬件模块
  音频调理
  供电
语音识别
音频调理
图像处理
中央控制
供电
文字提取
云端交互
软件模块
硬件模块
语音合成
6/39

## Slide 7: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
7/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 8: 关键信号流分析
按键检测
语音单元
控制单元
摄像单元
百度云API
云端服务器
供电模块
8/39

## Slide 9: 关键信号流分析
图像
  相机分辨率足够高，满足文字识别的要求
  针对传入的图像进一步的增强处理
音频
  放大器电路运放的选择
  带通滤波器的频带范围：300Hz-3400Hz
  电平调整器输出范围：0~5V
  ADC模块
    使用I2C协议，传输PCM音频数据
    信号位宽8Bit
9/39

## Slide 10: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
10/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 11: 硬件模块框图
处理器模块
  选择树莓派作为开发平台
  集成了无线通信模块
ADC
Pi CAMERA
0~5V
I2C
AUX/蓝牙
电池
电源转换模块
Analog
供电
信号
11/39

## Slide 12: 模拟电路设计
驻极体
放大器
带通滤波器
电平调整
ADC
树莓派
语音调理电路
  树莓派支持的微型麦克风效果种类少而且录音效果一般
  将模拟电路放到了语音调理模块
  ADC采样频率8KHz，以I2C协议传输到树莓派
语音信号调理电路框图
12/39

## Slide 13: 模拟电路设计
放大器电路
  驻极体的输出电压为几毫伏到几十毫伏
  放大器电路采用两个同相放大器级联，放大倍数为200倍
13/39

## Slide 14: 模拟电路设计
带通滤波器设计
  带宽要求
    300Hz~3400Hz
  低通高通级联
    三阶节
    根据巴特沃斯多项式计算
14/39

## Slide 15: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
15/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 16: 软件流程图
16/39

## Slide 17: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
17/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 18: 关键算法验证
文字识别部分
  调用百度API实现文字识别
18/39

## Slide 19: 关键算法验证
文字识别部分
  调用百度API实现文字识别
    申请 API_KEY 以及 SECRET_KEY
    使用python调用OCR服务
    得到返回结果
19/39

## Slide 20: 关键算法验证
图像预处理
  提高送入百度API图片的质量
    文字方向尽可能水平
    图像分辨率尽可能高
    文字尽可能清晰（文本字号不能过小）
  在受限于摄像头分辨率的情况下，需要对图片进行预处理，使文本清晰
    伽马变换、线性变换、二值化
    倾斜校正
20/39

## Slide 21: 关键算法验证
语音识别模块
  由于只需识别固定的几条指令，因此不需要通用的语音识别算法
  方案一
    语音识别硬件模块
  方案二
    HMM-GMM模型
方案 | 精度 | 成本 | 鲁棒性 | 实时性 | 灵活性
语音识别模块 | √ |  | √ | = | =
HMM-GMM模型 |  | √ |  | = | =
21/39

## Slide 22: 图像预处理
透视校正
  方法
    使用霍夫线检测的方法，计算检测出的直线平均角度
  问题
    效果有限
    不能解决书籍完全拿反的问题
清晰度的增强
  方法
    二值化
    摄像头分辨率提高
  注：API接口图片大小不能超过4MB（高清版不能超过10MB）
22/39

## Slide 23: 透视校正
关键参数
  霍夫线检测阈值；图片降采样比例
23/39

## Slide 24: 提示图书位置移动 方案一
24/39

## Slide 25: 提示图书位置移动 方案二
25/39

## Slide 26: 辅助阅读
方案一：Opencv本地处理
  灰度化处理过卷积核最大池化操作二值化处理判断某一边上为255的点是否达到阈值提示移动方向
  卷积核的设置
    边缘提取卷积核：提取边缘
    最大池化操作：关注区域
    二值化处理：效果增强
  One trick
    在卷积核中加入增强文字特征，与最后一步判断的阈值有关
26/39

## Slide 27: 辅助阅读
方案一：Opencv本地处理
  每一步的效果展示
Original
Conv
Maxpooling
Binary
提示应该向右移动书籍
27/39

## Slide 28: 辅助阅读
方案二：利用API接口数据
  百度云文字识别API存在返回文字位置接口
  其接口为矩形的左顶点以及宽和长
    若有大量顶点位于某一边，则判断这一边为文字边缘
    可以向这一边的反方向移动
  缺点
    每次进行图书位置的提示需要调用API，实时性很低
28/39

## Slide 29: 辅助阅读
图书位置提示的方案优劣对比
  精度（待进一步评估）
    由于判断原理是类似的，因此暂时认为二者精度一致
  可扩展性
    Opencv处理的灵活性更高
方案 | 精度 （待进一步评估） | 环境依赖 | 鲁棒性 | 实时性 | 灵活性
Opencv处理 | = | Opencv |  | √ | √
利用API接口 | = | 网络 | √ |  | 
29/39

## Slide 30: 关键算法论证
语音合成
  方案一
    利用python pyttsx3模块和AudioSegment 库实现
  方案二
    利用百度云api，将识别出的文字送入API，进行语音合成
方案 | 流畅度 | 环境依赖 | 语言支持 | 实时性
Python库 |  | Python库 |  | √
百度云API | √ | 网络 | √ | 
30/39

## Slide 31: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
31/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 32: 智能服务设计
数据采集接口设计
  使用JSON打包拍照获得的图片信息，通过API上传至百度云
  百度云对JSON进行解析，并对数据进行分析
  将分析后的数据输出，上传到云端服务器
人机交互界面
  借助于云服务器搭建网站，显示相关信息
  例如最热图书、阅读时长排行等
32/39

## Slide 33: 智能服务设计
数据库设计
  数据库引擎为数据的查询和操作提供高效接口
  使用MySQL数据库管理系统，包含三个项目表
    读书信息表
      书名
      阅读时长
    书籍内容表
    系统用户表
33/39

## Slide 34: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
34/39
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 35: 工业设计
外壳示意图
挂绳
主体外壳
摄像头
35/39

## Slide 36: 工业设计
制作方案
  PCB打版制作
  系统整体安装
    将PCB及所有器件安装成为一个系统，确保互相之间的连接
  外壳制作与安装
    外壳大小基本与树莓派大小相同(85mm56mm)
    将外壳组装到系统外部
36/39

## Slide 37: 目录
项目背景
总体方案
关键信号流分析
硬件详细设计
软件详细设计
关键算法验证
智能服务设计
工业设计
系统调试/测试方案
Notes: 我的介绍主要有以下几个部分

## Slide 38: 系统调试/测试方案
测试场景设计
  真人测试
    WiFi覆盖的室内环境；测试者戴上眼罩模拟盲人；测试者随机选择一本书开启系统进行阅读
指标设计方案
  提取文字的正确性
    将提取文字结果与人工校正后的结构相比较
  语音信号的流畅性以及可理解性
    测试者对语音信号的流畅性和可理解性进行评估打分
  辅助阅读的有效性
    在特殊的图书位置情况下，系统能否给出正确的移动提示
  云端数据的正确性
    将云端保存的阅读信息与真实情况相比较
38/39

## Slide 39: 致谢
谢谢大家！
39/39