## Slide 1: 百度云文字识别API接口
通用文字识别
  高精度版、高精度含位置版、标准版、标准含位置版
  含位置版可以返回文字段的位置
产品价格
  免费测试量：个人认证1000次/月
    并不需要频繁调用，从开发到验证免费额度初步估计是足够的
  预付费次数包：1万次/50元

## Slide 2: 项目背景
项目名：智能盲人辅助系统
适用范围
  在有WIFI的室内条件下，为盲人提供体验性好的语音读书功能
系统功能
  通过摄像头捕捉当前画面，利用深度学习技术提取文字并合成语音
  能对图书位置进行提示，以获得更完整的页面
  将读书记录数据传至云端，方便保存阅读记录
系统指标
  文字识别的准确率、语音合成的流畅程度、辅助阅读的有效性

## Slide 3: 软硬件架构级设计
软件模块
  指令交互
  图像处理
  调用深度学习API
  云端上传读书数据
  中央控制
硬件模块
  音频调理
  供电
指令交互
音频调理
图像处理
中央控制
供电
调用深度学习API
云端上传读书数据
软件模块
硬件模块

## Slide 4: 关键信号流分析
按键检测
语音单元
控制单元
摄像单元
百度云API
云端服务器
供电模块

## Slide 5: 关键信号流分析
图像
  相机分辨率足够高，满足文字识别的要求
  针对传入的图像进一步的增强处理
音频
  放大器电路运放的选择
  带通滤波器的频带范围：300Hz-3400Hz
  电平调整器输出范围：0~5V
  模数转换电路芯片
    采样速率取决于树莓派I2C设置
    信号位宽8Bit

## Slide 6: 硬件模块框图
处理器模块
  选择树莓派作为开发平台
  集成了无线通信模块
ADC
Pi CAMERA
0~5V
I2C
AUX/蓝牙
电池
电源转换模块
Analog
供电
信号

## Slide 7: 模拟电路设计
驻极体
放大器
带通滤波器
电平调整
模数转换
树莓派
语音调理电路
  树莓派支持的微型麦克风效果种类少而且效果一般
  因此我们将模拟硬件电路放到了语音调理模块
语音信号调理电路框图

## Slide 8: 软件流程图

## Slide 9: 图像预处理
透视校正
  方法
    使用霍夫线检测的方法，计算检测出的直线平均角度
  问题
    效果有限
    不能解决书籍完全拿反的问题
清晰度的增强
  方法
    二值化
    摄像头分辨率提高
  注：API接口图片大小不能超过4MB（高清版不能超过10MB）

## Slide 10: 透视校正
关键参数
  霍夫线检测阈值；图片降采样比例

## Slide 11: 提示图书位置移动 方案一

## Slide 12: 提示图书位置移动 方案二

## Slide 13: 图书位置的提示
方案一：Opencv本地处理
  灰度化处理过卷积核最大池化操作二值化处理判断某一边上为255的点是否达到阈值提示移动方向
  卷积核的设置
    边缘提取卷积核：提取边缘
    最大池化操作：关注区域
    二值化处理：效果增强
  One trick
    在卷积核中加入增强文字特征，与最后一步判断的阈值有关

## Slide 14: 图书位置的提示
方案一：Opencv本地处理
  每一步的效果展示
Original
Conv
Maxpooling
Binary
提示应该向右移动书籍

## Slide 15: 图书位置的提示
方案二：利用API接口数据
  百度云文字识别API存在返回文字位置接口
  其接口为矩形的左顶点以及宽和长
    若有大量顶点位于某一边，则判断这一边为文字边缘
    可以向这一边的反方向移动
  缺点
    每次进行图书位置的提示需要调用API，实时性很低

## Slide 16: 图书位置的提示
图书位置提示的方案优劣对比
  精度（待进一步评估）
    由于判断原理是类似的，因此暂时认为二者精度一致
  可扩展性
    Opencv处理的灵活性更高
方案 | 精度（待进一步评估） | 鲁棒性 | 实时性 | 灵活性
Opencv处理 | = |  | √ | √
利用API接口 | = | √ |  |