## Slide 1: 项目背景
适用范围：在有WIFI的室内条件下
功能
  辅助盲人语音读书
  服务号报警

## Slide 2: 系统级设计
系统产品的规格书
核心技术方案

## Slide 3: 软硬件架构级设计
软硬件模块划分

## Slide 4: 软硬件模块级设计
智能硬件设备
智能服务平台

## Slide 5: 百度云文字识别API接口
通用文字识别
  高精度版、高精度含位置版、标准版、标准含位置版
  含位置版可以返回文字段的位置
产品价格
  免费测试量：个人认证1000次/月
    并不需要频繁调用，从开发到验证免费额度初步估计是足够的
  预付费次数包：1万次/50元

## Slide 6: 软件流程图

## Slide 7: 提示图书位置移动

## Slide 8: 图像预处理
透视校正
  方法
    使用霍夫线检测的方法，计算检测出的直线平均角度
  问题
    效果有限
    不能解决书籍完全拿反的问题
清晰度的增强
  方法
    二值化
    摄像头分辨率提高
  注：API接口图片大小不能超过4MB（高清版不能超过10MB）

## Slide 9: 透视校正
关键参数
  霍夫线检测阈值；图片降采样比例

## Slide 10: 图书位置的提示
方案一：Opencv本地处理
  灰度化处理过卷积核最大池化操作二值化处理判断某一边上为255的点是否达到阈值提示移动方向
  卷积核的设置
    边缘提取卷积核：提取边缘
    最大池化操作：关注区域
    二值化处理：效果增强
  One trick
    在卷积核中加入增强文字特征，与最后一步判断的阈值有关

## Slide 11: 图书位置的提示
方案一：Opencv本地处理
  每一步的效果展示
Original
Conv
Maxpooling
Binary
提示应该向右移动书籍

## Slide 12: 图书位置的提示
方案二：利用API接口数据
  百度云文字识别API存在返回文字位置接口
  其接口为矩形的左顶点以及宽和长
    若有大量顶点位于某一边，则判断这一边为文字边缘
    可以向这一边的反方向移动
  缺点
    每次进行图书位置的提示需要调用API，实时性很低

## Slide 13: 图书位置的提示
图书位置提示的方案优劣对比
  精度（待进一步评估）
    由于判断原理是类似的，因此暂时认为二者精度一致
  可扩展性
    Opencv处理的灵活性更高
方案 | 精度（待进一步评估） | 鲁棒性 | 实时性 | 灵活性
Opencv处理 | = |  | √ | √
利用API接口 | = | √ |  |